## Racibórz 22.10.2021r.

## Nr PK/04/21

Modyfikacja SWZ

„DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHDU CIĘŻAROWEGO – WYWROTKI, WYPOSAŻONEGO W ŁADOWACZ CHWYTAKOWY”

Na podstawie Art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z póź. zm) dokonuje się modyfikacji SWZ w postępowaniu na dostawę używanego samochodu ciężarowego – wywrotki, wyposażonego w ładowacz chwytakowy.

Jest:

§3 ust. 1. pkt 1.2:

1.2. Wymogi dotyczące pojazdu:

- DMC 12t

- pojazd dwuosiowy 4x2

- silnik wysokoprężny sześciocylindrowy, mocy minimum 160kW

- norma emisji spalin EURO V

- wywrot dwustronny

- zawieszenie obu osi resor

- przebieg udokumentowany nie więcej niż 160 000km

- rok produkcji nie starszy niż 2012 rok

Po modyfikacji powinno być:

§3 ust. 1. pkt 1.2:

1.2. Wymogi dotyczące pojazdu:

- DMC 12t

- pojazd dwuosiowy 4x2

- silnik wysokoprężny sześciocylindrowy, mocy minimum 160kW

- norma emisji spalin EURO V

- wywrot dwustronny

- zawieszenie obu osi resor

- przebieg udokumentowany nie więcej niż 185 000km

Prezes Zarządu

PK Sp.z o.o. w Raciborzu

Bogdan Gawliczek

………………………………………

## Nr PK/04/21

Modyfikacja zał. nr 5 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHDU CIĘŻAROWEGO – WYWROTKI, WYPOSAŻONEGO W ŁADOWACZ CHWYTAKOWY”

Na podstawie Art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z póź. zm) dokonuje się modyfikacji SWZ w postępowaniu na dostawę używanego samochodu ciężarowego – wywrotki, wyposażonego w ładowacz chwytakowy.

Modyfikacja zał nr 5 do SWZ   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Jest:

II. ust. 2 Warunki techniczne dotyczące pojazdu:

- DMC 12t

- pojazd dwuosiowy 4x2

- silnik wysokoprężny sześciocylindrowy, mocy minimum 160kW

- norma emisji spalin EURO V

- skrzynia ładunkowa wymagana metalowa,

- wywrot dwustronny

- zawieszenie obu osi resor

- blokada tylnego mostu

- przebieg udokumentowany nie więcej niż 160 000km

- rok produkcji nie starszy niż 2012 rok

- ilość miejsc 2

- układ ABS

- tempomat

- elektryczne szyby

- centralny zamek

- klimatyzacja

- tachograf

Po modyfikacji powinno być:

II. ust. 2 Warunki techniczne dotyczące pojazdu:

- DMC 12t

- pojazd dwuosiowy 4x2

- silnik wysokoprężny sześciocylindrowy, mocy minimum 160kW

- norma emisji spalin EURO V

- skrzynia ładunkowa wymagana metalowa,

- wywrot dwustronny

- zawieszenie obu osi resor

- blokada tylnego mostu

- przebieg udokumentowany nie więcej niż 185 000km

- rok produkcji nie starszy niż 2012 rok

- ilość miejsc 2

- układ ABS

- tempomat

- elektryczne szyby

- centralny zamek

- klimatyzacja

- tachograf

Prezes Zarządu

PK Sp.z o.o. w Raciborzu

Bogdan Gawliczek

………………………………………